Môn Cơ sở Khí cụ điện

Giáo trình   : Khí cụ điện

§1.1 :Bài Mở đầu

* Khí cụ điện là các thiết bị điện dùng để đóng  ,cắt , bảo vệ , điều khiển, ổn  định các mạch điện (đo lường) điện áp ,công suất (theo chức năng ).

- Điều khiển: Tin cậy ,chọn lọc,tự động lập lại.

- Đóng cắt là chức năng quan trọng ,không dòng điện (an toàn ) ,nhìn thấy   khoảng cách (dao cách ly) .

+Ngắn mạch rất khó khăn khi cắt dòng ,dùng cầu chì , máy cắt ,aptômát (hạ áp).

+ Quá tải có thời gian(rơ le nhiệt).

-Điều khiển : các thiết bị công tác làm việc với các chế độ khác nhau .

- Khí  cụ điện theo điện áp : - Khí cụ điện cao áp Uđmức >1000V

- Khí cụ điện hạ áp Uđmức <1000V

Nguyên lý làm việc giống  nhau nhưng phần cách điện khác nhau .Với khí    cụ điện cao áp thì phần này lớn.

Khí cụ điện cao áp : +Trung áp (≤36 kV)

+Cao áp    (36÷40 kV)

+Siêu cao áp  (>400 kV)

* Khí cụ điện dạng dòng : +Khí cụ điện một chiều

+ Khí cụ điện xoay chiều

- Khí cụ điện nguyên lý làm việc : + Điện cơ

+ Điện từ

+ Điện nhiệt

Chương I : Nam châm điện .

§1.1: Đ ại cương nam châm điện .

1,Sơ đồ:

1-mạch từ tĩnh ;	2-cuộn dây;	3-mạch từ động( nắp);

4-lò xo nhỏ; 	5-cứ chặn Φ0 từ thông ∑;

Φδ :từ thông làm việc ;	Φr  :từ thông rò; 	δ :khe hở làm việc ;

Định nghĩa : Nam châm điện l à một cơ cấu điện từ biến điện→ từ →cơ (lực ,mô men).

- Đóng K → xuất hiện I trong cuộn dây ư vòng .

:sức từ động [Avòng ]

F sinh ra từ thông  :  +Φδ  →lực điện từ hút nắp (không phụ thuộc chiều i) m à € δ

+ Φr

-μ : [ H/m ] đặc trưng cho độ dẫn điện.

H/m (chân không , không khí )   →tuyệt đối.

- Độ dẫn từ  tương đối

- Mật độ từ thông    ;S : tiết diện cực từ; B [  Wb/m2 ] , [ T ] .

- Cường độ từ trường :      [ T/H/m ] , [ A/m ], [Tm/H ].

- Từ trở    :                [ H-1 ]

- Từ dẫn   :             [ H ]

I _tuyến tính;

III _bão hoà ;

II _phi tuyến → tính toán phức tạp.

*   Phân loại  :

- Nam châm điện nối tiếp :cuộn dây nối tiếp với phụ tải →dòng điện phụ thuộc phụ tải .

- Nam châm điện song song :cuộn dây song song với phụ tải .

- Nam châm điện xoay chi ều ( AC )

Nam châm điện một chiều ( DC ).

2,Các định luật cơ bản:

2.1, Định luật Ôm :

2.2, Định luật Kirchoff 1 :

2.3, Định luật Kirchoff 2 :

2.4, Dòng điện toàn phần :

3, Ứng dụng: sử dụng rộng rãi trong các cơ cấu truyền động , công tắc tơ ,…, thiết bị bảo vệ ngắn mạch trong máy cách điện ,dùng trong điều khiển ,các cơ cấu phân ly , phân loại cơ cấu điện từ chấp hành ( phanh hãm điện từ ).

4, Tính toán nam châm điên :

- Mạch từ phi tuyến →tuyến tính hoá .

-Khó xác định chính xác từ trở của mạch từ    :        chỉ đúng cho tuyến tính đều.

§1.2 : Từ dẫn mạch từ.

* Phần sắt từ :phụ thuộc điểm làm việc trên đồ thị B(H)

Vd:

nếu điểm làm việc thuộc vùng tuyến tính  μ= const , →bỏ qua từ trở sắt từ .

* Phần không khí :

- Ở khe hở không khí lam việc + Từ dẫn rò.

- Công thức chung :

→ không khí không phụ thuộc vào điểm làm việc  B(H) .

-    → coi trường điện từ ở δ là trường song phẳng  (đều)

Điều kiện :  	                              d - đường kính nêú hình trụ

1, Phân chia từ trường :

→ Chia từ trường thành các vùng đơn giản

Tính dần các trường thành phần

Tổng hợp lại

* Với hình hộp chữ nhật :

-1/2 trụ đặc :

- ½  trụ rỗng  :            ( m=1:2δ )

- ¼   cầu đặc  :

- ¼   cầu rỗng  :

→từ dẫn tản

Hệ số  từ tản :

Khi δ nhỏ  ;a,b lớn  → →

δ càng lớn    ↑

→ Kết quả tương đối chính xác nhưng phức tạp  → dùng tính toán kiểm ngiệm.

2, Tính bằng công thức thực nghiệm ( kinh nghiệm ):

Bảng ( 1-3) <22>

3, Tính bằng hình vẽ :

Khi cực từ khức tạp không dùng 2 loại trên thì vẽ bức tranh từ trường

+Đường sức từ

→ dẫn

+Đường đẳng thế

§1.3 : Mạch từ một chiều .

-      #  .

U, I  không phụ thuộc vào t  → Mạch không tổn hao do xoáy , từ trễ

- Hai bài toán :

+ Thuận : Cho  tính  F

+Ngược : Cho F tính

Khó khăn  : +Từ dẫn khó tính chính xác .

+Phi tuyến vật liệu từ .

+Thông số rải  →tập  trung.

1,Mạch từ 1 chiều bỏ qua từ thông rò :

-Khi    .

- Mạch từ hìh  xuyến .

A, Thuận :

biết   tìm

mạch từ thay thế :

Mạch từ một chiều  I=const →F= const  không phụ thuộc vào δ

UFe  ↑  →bão hòa .

b, Ngược :  biết F

→  tính được

Phương pháp dò trên cơ sở bài toán thuận : có thể dựng hình →kết quả trường hợp đặc biệt .

- Lấy  OA= IW/ltb ;

- Từ A  dựng α   ;   .

2,Mạch từ 1 chiều có xét tới từ thông rò :

a, Bỏ qua từ trở sắt từ  :

- Khi  nghiệm nằm trong vùng tuyến tính của B( H )

Mạch từ thay thế :

Gr  =kgrl

gr  : dẫn suất từ dò ; k<1 – hệ số từ dẫn rò qui đổi.

;  .

+Thuận  :

+ Ngược : F

* Gọi

( từ áp tại điểm α )

Từ thông rò tại dx :

từ dẫn rò qui đổi theo  ( Nam châm 1 chiều )

Sức từ động F ~   điện áp

Từ thông   ~   dòng điện

- Từ thông móc vòng

→Nam châm diện

- Hệ số từ rò :

b, Không bỏ qua từ trở sắt từ :

- Điểm làm việc ở vùng bão hòa của B( H)

- Giải bằng phương pháp đoạn mạch từ (tại sao 3 đoạn )

- Tính từ trở (dẫn ) của không khí ( chia1 đoạn sai số lớn hơn )

* Thuận : cho

→ H →

B (H )

* Ngược : cho        dùng phương pháp dò

- Dùng hệ số từ rò

Tại bất cứ điểm α  ;

- Từ dẫn và điện cảm  :

L = w2G   ;            G- từ dẫn

w –số vòng dây

L –điện cảm

XL = wl =2лfl    ; 	f # 0

§1.4 :   Mạch từ xoay chiều .

+ I biến thiên  → tổn hao do từ trễ và dòng xoáy .

R<<XL

→ I phụ thuộc khe hở δ  , Φ  không phụ thuộc δ .

Ở nam châm điện 1 chiều    không phụ thộc khe hở δ .

+

→  Giản đồ véc tơ :

Xác định  Xμ –từ kháng

;   rn  - điện trở vòng ngắn mạch

§1.5 : Cuộn dây nam châm điện .

- Chức năng cuộn dây : + sức từ động  iw

+ không được hỏng ( nóng )  U = Uđm

- Các thông số  : + diện tích chiếm chỗ cuộn dây ( cửa sổ mạch từ )

[ mm2 ] ;  - tỉ số hình dáng dây .

m=1  → xoay chiều

2  → một chiều

+ số vòng dây w :         - tiết diện dây quấn q [mm2 ]

-đường  kính  d  [ m ]

( không kể bề dày cách điện )

+ Hệ số lấp đầy cuộn dây :

( 0.30.7 )

- Kđ phụ thuộc :

+ Cuộn dây có khung ?  → khái niệm cách điện , chịu nhiệt .

+Chủng loại dây quấn ,hình dạng chủng loại cách điện , kích cỡ dây quấn.

+Có cách điện lớp hay không

+Phương pháp cuốn dây .

+Điện trở cuộn dây

;

+Mật độ dòng điện trong cuộn dây  :        [A/mm2 ];

j  = (1.5 →4 )→dây cuốn Cu làm việc ở chế độ dài hạn

=(10→30) →dây cuốn Cu làm việc ở chế độ ngắn hạn.

1, Cuộn dây nam châm điện 1 chiều :

Cho sức từ động IW ,cho điện áp Uđm cuộn dây ,chế độ làm việc .

→  Tính các kích thước , thông số của cuộn dây .

- Chọn  j , Kđ , ρ

- Xác định Scuộn dây :

l=?

h=?

Xác định  ltb , biết kích thước cực từ ,Scd

[mm2/m ]

- q → d → chuẩn hóa ( làm tròn )

- Số vòng  :

- Điện trở :

- Tổn hao công suất   :  P = I2R

- Độ tăng nhiệt của cuộn dây ở chế độ dài hạn :

[ 0C ] [ ]

KT : hệ số tỏa nhiệt bằng đối lưu và bức xạ ;KT = (6-14 )[ W/0C m2 ] –tự không khí .

ST = St + Sn + 2Sđáy .

- Nhiệt độ thoát nóng bề mặt cuộn dây   : θ =θ0 +   (  θ0 – nhiệt độ môi trường )

Nếu  w rất lớn thì iw # f(δ)

2, Cuộn dây ,nâm châm điện xoay chiều :

( Φm- từ thông tổng , Φm = Φ0 + Φr )

≈ U

* Cho б ,Φm  →

Sức từ động   : ( iw ) = f(δ)

- ở chế độ dài hạn ( trạng thái hút )   δ = 0.5 [mm]

→ khe hở công nghệ và  chồng  đỉnh .

-

→     ;

3, Tính lại cuộn dây khi thay đổi điện áp  :

- Cơ sở  : + Sức từ động không đổi                Scd = lh = const

+Từ thông không đổi

+ Chế độ nhiệt không  đổi   j = const

Bài tập về nhà :  Cho Scd = lh , biết U- , tính w, q sao cho j = 3 [A/mm2 ]  (chọn kđ ) .

§1.6 :  Lực hút điện từ của nam châm điện 1 chiều .

Lực hút điện từ của nam châm điện 1 chiều là lực tác động lên cơ cấu công tác .

1, Dùng công thức Maxoen :

S- bề mặt cực từ ; - pháp tuyến ;  - từ cảm ;  μo = 4л10-7   ( H/m )

Nếu  S  thì  , cùng  phương

Nếu Bδ = const trong S  →

→  bỏ qua từ thông tản khi  ,   [ kg ]

2, Tính lực điện từ bằng cân bằng năng lượng :

- Khi đóng điện vào cuộn dây namchâm điện  :

phương trình cân bằng :

Uidt : điện năng vào ; i2Rdt : tổn hao nhiệt ; idψ : năng lượng từ .

Năng lượng từ trường δ = δ1

( tam giác cong )

Khi δ1 → δ2 :

δ = δ2

Đặt

§1.7 :  Lực hút điện từ của nam châm điện xoay chiều .

Fm  - biên độ lực điện từ .

Khi  Fcơ  > F  → nắp đẩy → rung với chu kì  2лf .

→ chống rung bằng 2 phương pháp : tạo ra từ  thông lệch pha nhau :

+ Mắc 2 cuộn dây nối tiếp với thông số khác nhau .

+ Dùng cuộn ngắn mạch .

Sơ  đồ :

Sơ đồ thay thế :

chậm pha so với   góc α

Ftb~  có

Không tồn tại điều kiện lý tưởng chống rung

- Ở máy biến áp 3 pha nói chung không có hiện tượng rung do

→ So sánh

Nam châm điện ~

ψ = const

i = f(δ)

δ biến đổi → I thay đổi

F  rung 2f

F = f(δ)  → ít đổi (cứng )

Nam cham điện –

sức từ động  iw = const

δ biếnthiên thì ncđ không cháy

F  không rung → hút êm

F = F(δ)  → thay đổi (mềm)

;

Bài tập:(Iw) = const ( B như nhau ),cùng một mạch từ δ = δmin .Hỏi F- >< F~?

§1.8 :  Đặc tính động của nam châm điện một chiều .

- Thông số quan trọng của NCĐ :+ Thời  gian tác động .

+  Thời gian nhả của nó .

+ Thời  gian tác động ( ttđ )là thời gian kẻ từ khi đưa tín hiệu tác động cho đén khi nắp chuyển động xong δ = δmin. .

+  Thời gian nhả ( tnh ) là khi cắt điện cuộn dây đến khi nắp của NCĐ kết thúc chuyên động  δ = δmax .

I, Đặc tính động của NCĐ 1 chiều :

1, Thời gian tác động t1 :

a, Mạch từ tuýen tính 1 cuộn dây :

Thời gian khởi động  δ = δmax = const  → l = lo = const

- hệ số dự trữ theo dòng điện của NCĐ.

- hệ số thời gian điện từ của cuộn dây khi nắp mở.

b, Mạch từ tuyến tính có thêm cuộn dây ngắn mạch :

t1 ↑ ,Rn ↓    → t1 càng lớn

Rn→ ∞  → cuộn ngắn mạch bị hở mạch  → trường hợp ( a )

- Ngoài ảnh hưởng của vòng ngắn mạch , t1 chịu ảnh hửong của dòng điện xoáy.

l – chiều dài mạch từ

ρx – điện trở suất vật liệu dẫn từ.

c, Trường hợp mạch từ bão hòa :

→ ψ(i) quan hệ phi tuyến

2,Thời gian khởi động khi nhả t3 ( cắt điện ):U=0

→ phương trình cân bằng :

L1 – điện cảm nam châm khi  δ = δmin .

T1 – hằng số thời gian điện từ NCĐ khi nắp hút .

Thêm vòng ngắn mạch , điện trở xoáy (phi tuyến )

3, Thời gian chuyển động khi đóng t2 :

- Khi  I = Ikđ  → F > Fcản → nam châm điện chuyển động

δmax → δmin

L0  → L1

ψkđ  → ψođ

a =  4 , AC = 24.

;

Trong đó:

m : khối lượng phần động máy điện

v = dx/dt

Dùng phương pháp chia nhỏ ((i) thành (( ( i2

4.Thời gian chuyển động khi nhả t4

u = 0 ,

II.Đặc tính động NCĐ xoay chiều (SGK)

Chương 2 : Sự phát nóng của khí cụ điện

§1.Đại cương

-Thiết bị hỏng do  + Điện áp cao ( đánh thủng cách điện ( chạm chập ,ngắn mạch

+ Nhiệt dòng điện gây nên ( nóng cách điện  ( già hóa , cháy

-Vật liệu cách điện – độ chịu nhiệt ( cấp cách điện

-Dạng tổn hao năng lượng trong dây dẫn :

( = I2R

Trong đó : R =     :   điện trở  1 chiều của dây dẫn độc lập

Rv = KmR  :  Km  là hiệu ứng mặt ngoài lên tổn hao dây dẫn

-Tổn hao trong vật liệu dẫn từ (thép) không tải

(f,B,(xoáy) ( (( W/leg) ( f,B,vật liệu

-Tổn hao trong chất điện môi :

( = 2(fU2tg(

Trong đó :  tg( là góc tổn hao điên môi .

§2.Các phương pháp trao đổi nhiệt

Co 3 phương pháp là dẫn nhiệt , dối lưu và bức xạ

-Dẫn nhiệt : do tiếp xúc rắn – rắn mà :

Trong đó: +d2Q  truyền qua dS trong dt theo hướng  x

+  (  là hệ số dẫn nhiệt

+  (   là nhiệt độ

-  Đối lưu

-   Bức xạ

§3.Các chế độ làm việc của khí cụ điện

Bắt đầu làm việc → phương trình cân bằng năng lượng :

Trong đó : là tổn hao

là tổn hao toả ra môi  trường

là tổn hao lam nóng

là nhiệt dung thiết bị

ρ là công suất

ST là diện tích toả nhiệt

KT là hệ số toả nhiệt

với   là hằng số thời gian nhiệt

+  Quá trình phát nóng

+ Quá trình nguội :    →

Xác định T: Vẽ tiếp tuyến từ O cắt  tại A ,OB  = T.

+ Ý nghĩa T ( vật lý): là khoảng thời gian phát nóng cần thiết để thiết bị đạt xác lập nhiệt không có toả nhiệt ra môi trường :

nếu KT = 0

t = T →

+ Các chế độ làm việc phụ thuộc t,

1.Chế độ làm việc dài hạn :

Tlv  đủ lớn để

Điều kiện : tlv > (45) T , , C/h

: nhiệt độ cho phép .

- Ơ tải Idm dài hạn ở chế độ dài hạn không cho phép quá tải

2. Chế độ làm việc ngắn hạn

- tlv  bé →

- tnghỉ lớn →

+  t = tlv ( P = P1(

( chưa tác dụng hết lên truyền nhiệt thiết bị

tlv ( ( P = P1(

+  P2 > P1 ( t = tlv ( cho phép

(  ( hệ số quá tải theo công suất

3.Chế độ ngắn hạn lặp lại

tlv  bé (

Sau nchu kì   ( chế độ ổn định giả quanh ()

- Chu kì 1 :

- Chu kì 2 :

cho phép quá tải

§  2.4 Sự phát nóng của thiết bị điện ở chế độ ngắn mạch

tlv  rất bé

( đoạn nhiệt ( không có tỏa nhiệt

((I) rất lớn

(  ở chế độ ngắn hạn

- Dộ bền nhiệt thiết bị điện : là khả năng của thiết bị đó chịu dược dòng ngắn mạch trong thời gian cho phép:

Khi ngắn mạch i không chu kì ( quy đổi inm sang In( chu kì )

§2.5 Các phương pháp xác định nhiệt độ

1.Đo bằng nhiệt kế thủy ngân

-Không dò được nhiệt độ điểm

-Không truyền đươc tín hiệu đi xa ,dễ vỡ

( Ứng dụng nhiệt kế công tắc thủy ngân ( đo khống chế nhiệt

2. Đo băng điện trở

trong đó (T là hệ số nhiệt điện trở

Thông qua R(,R0,(T ( (

Đo Rnguội, Rnóng  ta dùng V- A cầu đo

- Dùng sensor điện trở ,mạch cầu

- Rx điện trở chuẩn kim loại bán dẫn

3.Đo bằng cặp nhiệt điện (nhiệt ngẫu)

- Đo nhiệt độ điểm

- Quán tính nhiệt bé

- Có thể truyền đi xa

- (max cao

- Không cần co nguồn mà vẫn được  chỉ thị

4.Đo bằng bức xạ hồng ngoại

Chương 3 : Lực điện động ở khí cụ điện

§3.1 Đại cương về lưc điện động

Lực điện động chính là lực tác dụng của điện trường và từ trường

Trong 1 mạch vòng có sự tác động của lưc điện động làm biến dạng mạch vòng

Ở chế độ xá lập ( Iđm  không lớn  (  bé ( ngắn mạch ( Inm  >> Iđm (F tăng lên  làm cho thiết bị nhanh hỏng hơn

+ Các phương pháp tính lực điện động

1.Định luật Bio-xava-Laplace

- Đoạn mạch dl1(m),i1(A) dặt trong từ trường(T) có:

với

- Môi trường  ( =  const  thì

I2(A) là dòng điện trong đoạn mạch dl2(m), r là khoảng cách dl1 với dl2,

(N)

: gọi là hệ số kết cấu

(N) ( để xác định hướng của F ta dung quy tac bàn tay trái

- Nếu co 2 mạch vòng i1,i2  ta có phương trình cân bằng năng lượng :

: là biến đổi tự cảm

: là biến đổi vị trí

-Nếu cho 1 mạch vòng :

(N)

-Nếu cho 2 mạch vòng :

Điều kiện biết được biểu thức giải tích của L, M theo x

Lực điện động ( hệ (l1,l2 …) bền vững nhất ( năng lượng lớn nhất .

- Các trường hợp thường gặp :

§3.2 Tính toán lực điện động ở các trường hợp thường gặp

1.Lực điện động ở các thanh dẫn song song

d : đường kính dây dẫn << l

i1 :

Đặt y = a/tg( ; r = a/sin( (

-Nếu 2 dây dài khác nhau ,đặt lệch nhau

2.Lực giữa dòng điện và môi trường sắt từ

+ Phương pháp ảnh gương

+ Dập hồ quang  trong thiết bị điện hạ áp băng phương pháp kéo dài quãng đường đi hồ quang

§3.4 Lực điện động ở điện  xoay chiều

1.Điện 1 pha

Về bản chất lực điện động lực điện từ vì có thể thay thế từ trường (Fe ( dòng điện i tính theo phương  pháp đối gương

2.Điện 3 pha

3,Độ bền điện động thiết bị điện

4.Cộng hưởng cơ khí

Chương 3 : Hồ quang điện

§3.1 Đại cương về hồ quang điện

1.Phóng điện trong chất điện môi

+ Nhiệt độ cao khoảng 60000

+  A/mm2

+Hiệu ứng quang

2.Quá trình ion hóa

- Phát xạ nhiệt điện từ

- Ion hóa do va chạm

- Ion hóa do nhiệt độ cao

3. Quá trình phản ion

- Phản ion do tái hợp

- Phản ion do khuếch tán

Nếu :    + Quá trình ion hóa > Phản hồ quang ( hồ quang tăng

+ Quá trình ion hóa < Phản hồ quang ( hồ quang giảm( hồ quan sẽ tắt ( ứng dụng dập tắt hồ quang

§3.2 Hồ quang điện 1 chiều

Muốn dập tắt hồ quang điện 1 chiều tức là làm cho nó  không cháy ổn định ( UR,UL không cắt nhau.

Tải cố định ( UR cố định ( Uhq tăng ( không cắt Ur( tăng Uhq thì tăng chiều dài ống hồ quang

§3.3 Hồ quang điện xoay chiều

1.Hồ quang điện xoay chiều

2.Phục hồi độ bền điện ,điện áp

Tải R :

i ( 0    mà u0( 0 ( dễ dập hồ quang

i ( 0    mà u0( umax ( khó dập hồ quang

i ( 0    mà  uc= umax,3umax… ( khó dập hồ quang nhất .

(Vì vậy khi chọn thiết bị cần xem xet hệ số dự trữ

Uphục hồi > Uchọc thủng( hồ quang cháy lại do nguồn và điện tích tải

+ Ảnh hưởng thuần trở

Uo , I hq  trùng pha

I0 = 0 ( U0 = 0 ( Phản ion rất mạnh   ( dễ dập hồ quang

+ Ảnh hưởng tải cảm (L)

Uo , I hq  lệch  pha nhau góc (/2 vi vậy :     (   tạo điều kiện thuận lợi cho ion hóa và năng lượng tích trữ nên khó dập hồ quang

+ Ảnh hưởng tải dung (C)

Uo , I hq  lệch  pha nhau góc (/2 vi vậy : (    khó dập tăt hồ quang hơn

(tải R ( chọn

Tải L thì K=1.5

Tải C thì K=2

§3.4 Các biện pháp dập hồ quang

Để dập tắt hồ quang thi cần làm cho : quá trình  phản ion > quá trình ion

Chính là làm cho thời gian phong hồ quang giảm thì phản ion mạnh

1.Kéo dài hồ quang

a. Kéo dài bằng cơ khí ( tăng khoảng cách giữa 2 tiếp điểm (điểm cực)( tăng chiều dài dao cách li ( tăng kích thước

Tuy nhiên nếu tăng nữa thì hiệu quả không tăng. Uđánh thủng vao khoảng 3000V/mm

b. Bắt hồ quang đi vào khe ziczắc : dùng từ trường để thổi hồ quang vào khe zic zắc dùng trong công tơ điện ( hồ quang điện có xu hướng đi lên

c.Thổi hồ quang bằng từ : lực điện động i và Fe( dàn dập và kéo dài hồ quang tỏa nhiệt ( dùng trong khí cụ điện

d.Thổi hồ quang bằng khí nóng

- không khí khô sạch nén với áp suất cao 20 at trong bình ống dẫn đến vùng điện cực ( thời điểm mở ( van mở  thổi mạnh ( thổi đọc lập (không phụ thuộc I cắt)

-Nhược điểm là cồng kềnh

- Hệ thống khí nén bổ xung ( đóng cắt nếu không nén

2.Hồ quang cháy trong môi trường đặc biệt

a.Dầu biến áp

-Cách điện tốt

-Do hồ quang ( dầu phân tích

-Nhược điểm : lượng dầu giảm vì hóa hơi và bẩn (thường kiểm tra  lọc sạch bổ xung (dùng trong thiết bị điện đóng cắt cao áp

Máy cắt dầu ( hồ quang cách điện

b.Dập hồ quang băng vật liệu tự sinh khí

-dùng vật liệu như thủy tinh hữu cơ …( nhiệt độ cao ( hóa hơi ( có độ bền cách điện cao ( với cầu chì cao áp ( thổi hồ quang .Lực cắt không lớn ,thiết bị rẻ tiền ( thông dụng

c.Dập hồ quang điện trong chân không (cách điện lí tưởng)

-Khả năng ion hóa bằng 0 ( nhiệt độ hồ quang bé (kích thước bé ( không cần bảo dưỡng

-Công nghệ buồng cắt

-SF6(elegas) là khí cách điện lý tưởng ,chịu được hồ quang ,dẫn nhiệt tốt ,đông đặc ở nhiệt độ cao ,nén SF6 trong buồng dập ,áp suất vài at

-Nhược điểm : bẩn dễ rò rỉ khí

Nếu áp suất thấp nên dập hồ quang kém (khóa không cho thao tác )( Máy cắt cao áp ( Siêu cao áp

3.Phân loại hồ quang

Chia nhỏ hồ quang ( điện áp cao ( dùng thông dụng máy cắt hình T nối tiếp ( thao tác đồng thời

4.Dóng cắt đồng bộ (cho dòng ()

-Khi i = 0(thực hiện đóng cắt cơ.Thao tác 3 pha mà chi 1 pha băng 0 (thao tác từng pha

- Cắt ngắn mạch ( i > 0 ( không có lợi

Chương 5 : Tiếp xúc điện

§5.1 Khái niệm chung về tiếp xúc điện

-Định nghĩa :

-Phân loại : + Tiếp xúc cố định

+ Tiếp xúc trượt

+ Tiếp xúc cắt

- Loại tiếp xúc : + Tiếp xúc điểm (cầu-cầu)

+ Tiếp xúc đường(trụ-trụ)

+ Tiếp xúc mặt  (phẳng-phẳng)

§5.2  Điện trở tiếp xúc

Diện tích tiếp xúc Stx< S  ( dòng điện thắt lại chỗ tiếp xúc( Rtx tăng( tổn hao tăng

Về lý thuyết  trong đó F là lưc nén tiếp xúc

Stx tăng thì F tăng và ( giảm (vật liệu mềm)

§5.3 Các chế độ làm việc của tiếp điểm

1.Các thống số của tiếp điểm:

Iđm , Uđm,I đóng, Icắt  Nđiện: số lần đóng cắt

m: độ mở (mm) khoảng cách giữa tiếp điểm ĩnh và động (không phóng điện liên quan dến dập hồ quang

với (dài hạn )

2.Các chế độ cắt (xác lập)

- Là chế độ khoong có dòng điện đi qua tiếp điểm ( I = 0

-m đủ lớn ( không phóng điện

( chống lại bụi bẩn ,ôxi hóa cho tiếp điểm(IP- Cáp bảo vệ)

3.Chế độ đóng (xác lập )

-        I = Iđm, Rtx = Rtx cuối (Ftx  cuối)

-Rtx cuối nhỏ ( (utx,( tx phải bé

- Khi đang đóng  tạo ra Inm( lực điện động không lớn lắm

(cần hàn dính tiếp điểm

+tăng Ftx( không có lợi vì tốn công cơ học và thiết bị lớn

+Giảm xu hướng ảnh hưởng Fđđ

4.Quá trình đóng

-Khi có tín hiệu đóng ( tiếp điểm chuyển động phía tiếp điểm tĩnh

m giảm ( E tăng  ( F đủ lớn ( Phóng điện (tia lửa,hồ quang bé)

khi m = 0 hết hồ quang ( Ftx=Ftxd <Ftxc

- Hiện tượng rung tiếp điểm động(Theo Newton 3)

Biên độ rung cực đại Xm

( Rtx biến thiên  > R tx cuối ( tiếp điểm mòn

Thời gian rung  tr

-Để giảm rung :

+giảm mđộng( làm giảm thời gian rung

+ giảm vận tốc (có giới hạn)

+ tăng Ftxd  (tăng độ cứng lò xo)

+dùng vật liệu mềm

-Id=I0 (dòng không tải bé)( không có hiện tương gì

( Ptx lớn( hàm đặc tính tiếp điểm

5.Quá trình cắt

Rtxc ( Rtxd   (độ lún)

t > 0 ( 2 tiếp điểm rời nhau( hồ quang (nóng chyar bề mặt( bốc hơikim loại theo hồ quang( tiếp điểm bị mòn chủ yếu do hồ quang khi cắt (mòn điện):

Icắt =I0  (    mòn   ít

Icắt =It (    mòn   vừa

Icắt =Inm (    mòn   lớn

(độ mòn phụ thuộc vào dòng điện cắt

§5.4 Vật liệu tiếp điểm

Yêu cầu : dẫn điện tốt ,t0nc  cao , Rtx tốt , ít bị ăn mòn hóa học ,ít ăn mòn (chịu, hồ quang),sau phát hóa ,dễ gia công,rẻ

- Đồng : Rtx lớn (ôxi hóa,ít mòn ,cứng,chịu hồ quang)sau phát hóa,dễ gia công ,rẻ(khử lớp oxi hóa bề mặt ( khử đi trong quá trình tiếp xúc có trượt trên nhau hoặc đóng

Chú ý : Khi tính nhiệt độ U=Umax=1.1 Uđm

U=Umin cho phép

-Bạc ít bị oxi hóa ,kém chịu hồ quang( tiếp điểm làm việc với Iđm

-Nhôm : oxit bền vững ( không làm tiếp điểm

-Vônfram: nhiệt độ nóng chảy cao (dùng cho tiếp điểm hồ quang

-Kim loại gồm : hỗn hợp bột kim loại ,ép áp suất cao tạo các tính chất vật lý thích hợp

§5.5 Kết cấu tiếp điểm

+ Kiểu công sơn :

- dùng cho

- 1 pha có 1 chỗ cắt

- Không có buồng dập hồ quang

- Nam châm điện hút chập( lực điện từ lớn

- Lực tác dụng lên tiếp điểm là lưc đàn hồi thanh dẫn

- Dùng cho rơle,Utiếp điểm max = 250 V

+ Kiểu cầu

Trạng thái đóng

- 1 pha 2 chỗ cắt ( dễ cắt hồ quang

- Truyền dòng tịnh tiến

- Không có dây dẫn mêm

- Chỗ tiếp xúc đầu , tiếp xúc cuối là như nhau ( bề mặt dễ bị rỗ do hồ quang

- 1 pha có 2 chỗ tiếp xúc ( Ftx   lớn (cơ cấu truyền động phải khỏe

( Công tắc tơ đến 1000 V

+ Kiểu ngón

-   Tiếp xúc các đường

- 1 pha có 1 chỗ cắt và tiếp xúc cuối khác đóng ( đầu tiếp xúc trươc làm việc , tiếp xúc sau( hồ quang phát sinh ở vùng làm việc ( làm sạch tiếp điểm

i lớn hàng trăm ,ngàn ampe( máy cắt hạ áp

+ Kiểu dao

- cầu dao,dao cách li liên kết ngàm ,tiếp xúc mặt ( làm sạch phần làm việc vì nó ít bị hồ quang

- đóng cắt không tải (đường bé)(Ilv lớn (hạ áp(cao áp

+ Kiểu đối

Động

Nếu : + rỗng  ( mặt  cắt không khí nén

+ đặc ( mặt cắt chân không

( Xử lý hồ quang quay( giảm các điểm nóng cục bộ

Tĩnh

+ Kiểu hoa huệ

Trụ đặc

i                                          Tiếp điểm động

Giá đỡ lò xo

Lò xo tiếp điểm

Tiếp điểm tĩnh

Dây dẫn

mềm                                                                  i

- Tiếp xúc đường

- Phần tiếp xúc ban đầu và tiếp xúc làm việc khác nhau

- Khi bị ngắn mạch ( lực điện động không chống lại lực lò xo

- Dùng trong máy cắt cao áp dòng điện lớn

- Dùng cho các dạng tiếp xúc ngắn cho thiết bị hợp bộ

Chương 6 :  Cách điện trong khí cụ điện

§6.1     Khái niệm chung

Giá trị R giữa các vật có U khác nhau

R – vật liệu cách điện tạo nên

+ Cấp cách điện (mức độ chịu nhiệt )

+ Khả năng chịu U , tg ( với tg( là góc tổn hao điện môi và U là điện áp chọc thủng

- cách điện quan trọng : thể hiện độ tin cậy khi làm việc ,giá thành

§6.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến cách điện

- Điện trường  (1)

- Nhiệt độ        (2)

- Lực cơ học      (3)

- Môi trường      (4)

- phóng điện cục bộ do vật liệu không đồng nhất tác i2  ( khi i xác định ( tg(

tg(

U

Cách điện rắn : hỗn hợp

+ Quá  điện áp : U > U đm

Nguyên nhân : - Do sét (quá điện áp khí quyển)

-Thời gian rất bé ( xung rất lớn ( không dao động , tắt nhanh theo khoảng cách ( U = (chục trăm) Uđm ,phóng điện bề mặt

Thiết bị chống sét  : sừng , van  có khe hở  hay van không có khe hở ( ở trước  máy biến áp gần thiết bị

- Do thao tác ( đóng cắt tải lớn cộng hưởng vài lần Uđm vơi

- dùng  các sơ đồ giảm (u do các thao tác

- tăng dự trữ cách  điện

- - Nhiệt độ cao ( cách điện giảm ( hỏng

- Nhiệt độ cừa phải ( cách điện tăng

- – Va  đập lớn ( nứt ,rạn cách điện rắn

- – Bụi bẩn ( chống bụi bẩn ( bề mặt làm gờ , rãnh , mái tăng khoảng cách phóng điện bề mặt

§6.3 Điện áp thử nghiệm

- Đặt  vào phần cách điện để kiểm tra cách điện hỏng hay không

- Điện áp tần số công nghiếp

k>1 – cách điện mới  nếu Uđm thấp ( k lớn  và Uđm cao ( k bé

- Uthấp ,dự trữ lớn  ( phụ thuộc vào độ bền cơ và điện

(Điện áp xung -> xung chuẩn du/dt -> thời gian xung ( 40  (s)

1/2 chu kỳ 50 Hz = 1.10-2 s Umaz xung  > Umax 50 Hz

(Thử nghiệm TBD

§ 6.4 Kiểm tra cách điện

Ufong => với các dạng điện cực khác

(Điện trường đều -> E lớn

(Điện trường không đều -> E giảm

(Nối tiếp các cách điện bằng vật liệu khác , lưu ý ( - hằng số điện môi của vật liệu

Ôn tập

(Bài tập : chương 1 ( NCD)

Nam châm xoay chiều có vòng ngán mạch

Sức từ động    Imax

Ihdung

(Lý thuyết : chương 2,3,4,5

Xoay chiều ((,(,B) giá trị max (  biên độ )

(Số liệu thiết kế

P = 55kW	cos( = 0,97		1,8

2p = 4 		(% = 90

U = 220/380 V

XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU

1. 	P= 55 kw

n = 0,9

cos( = 0,91

Theo cấp công suất và cos( dãy 3x chọn n= 1500 vong/phut ( 228 )

2.  	xác định chiều cao tâm trục 2p = 4 ( 230 )

h = 220 ( mm) , Dn = 39,2 cm

kđ = 0,64    - 0,68, chọn kđ = 0, 68

3.	Xác định  D

KD =D/Dn => D= 0,68.33 : 2 = 26,65 ( cm )

4. 	Công suất tính toán

Chọn 	kf = 0,97( 231 )

(kw )

5.	chiều dài tính toán lõi sắt Stato

ls  =

(( = 0,64

lcs  = 1,11

chọn  hd =  ( 0,91 ÷ 0,92) = 0,91

Từ  Dn = 39,2   , 2p = 4  => chọn  A = 3408 ( A/ cm )

B = 0,77 ( T  )

=> ls =

= 9 cm

Chọn ls = 18

b, Bước cực

τ =

7. Hệ số kinh tế

α =  => thoả mãn

8.Dòng điện pha định mức

I = ( A )

THIẾT KẾ STATO

9.Số rãnh Stato

Chọn q = 4

z1 = 3.2p.q1 = 6.2.4 = 48 rãnh

10.Bước rãnh Stato

t1 =

= 1,7 ( cm )

11. Số thanh dẫn tác dụng của 1 rãnh

— chọn số mạch nhánh a1 = 42

Ur1 =	 = 13,99

Chọn Ur1 = 124  ( V )

12. Số vòng dây nối tiếp 1 pha

W1 = p.q. = 2.4 .124 : 2 = 5648  ( vòng )

13.Tiết diện và đường kính dây dẫn

Chọn AJ = 3100 ( A2/ cm. mm2 )

=> J =  = 5 ( A / mm2 )

=> tiết diện sơ bộ dây dẫn

sdd =  = 2,54 ( mm2 )

số sợi chập n1 = 4

chọn loại dây dẫn đòng tròn PEN có

dcd = 1,975 ( mm2 )

d = 1,88 ( mm )

14.Kiểu dây quấn

Chọn dây quấn bước ngắn

τ  12 rãnh

chọn y= 10

=> β =

15.Hệ số dây quấn

ky = sinφ.л/2 =sin(0,9659

kr =  0,9576

α = = 15

=> kdq = kng.kr = 0,9659 . 0,9576 = 0,925

16.Từ thông khe hở không khí

Φ = 0,0187 ( Wb )

17.Mật độ từ thông khe hở không khí

Bδ = 0,77 ( T )

18.Sơ bộ xác định chiều rộng răng

BZ0,8 cm

Chọn kc = 0,95

BZ = (1,7 ÷ 1,85 ) = 1,7

19. Sơ bộ xác định chiều cao gông  Stato

h'g1= 0,8  ( cm )

chọn B= (1,45 ÷ 1,6 ) = 1,5

20.Chọn rãnh hình quả lê

Có

h12 = 1781,78 mm	d1  = 10 mm

h41 = 0,5 mm		d2  = 17 mm

b41 = dcd  + 1,5		 hr1 =  = 2,6135 cm = 26,14 mm

= 3,4 mm

HINH VE

Chọn cách điện rãnh có chiều dày 0,4 mm

Chon cách điện nêm có chiều dầy 0,5 mm

— Diện tích rãnh trừ nêm

—Chiều rộng miếng cac – tong nêm la

Của tấm cách điện giũa 2 lớp ( d1 + d2  )

—Diện tích rãnh trừ nêm

= 46,68 mm2

—Hệ số lấp đày rãnh

21.Bề rộng răng  Stato

=>

22. Chiều cao gông  Stato

23.khe hở không khí

Chọn δ = 0,9  ( mm )

DÂY QUẤN RÃNH GÔNG  STATO

24.Số rãnh Rôt ( 246 )

Chọn Z2 = 38

25.Đường kính ngoài  R

t2  = D'2 = D - 2δ = 26,65 -2 . 0,07 = 26,51  ( cm )

26. B­íc r¨ng R

27.Sơ bộ chiều rộng răng R

Lấy BZ2   = 1,75

28.Dường kình  trục R

Dt = 0,3.D = 0,3.26,65 = 8  ( cm )

29.Dßng trong thanh dÉn R

Itđ = I2 = kI.I1 .  790,6 ( A )

Với = 0,95  ( A )

30.Dòng điện trong vành  nm

31.Tiết diện thanh dẫn bằng nhôm

mm2

Chọn J2 = 3

32. Chọn  Jv = 2,5 ( A / mm2 )

Sv =  960,64 ( mm2 )

33. Chọn kích thước sơ bộ Roto

—chọn dạnh rãnh

HINH VE

( m )

Chọn hr =    (25 ÷ 45 ) mm

Chọn hr  =  35  mm

b42 = 1,5 mm

h42 =   0,5 m

d    =  7 mm

a x b = 25 . 38,4 mm

h12 = hr  -  h42  -  d =  27,5   ( mm )

34. Diện tích  rãnh  R

( mm2 )

35.Diện tích vành nm

a x b = 25.38,4 = 960 ( mm2 )

36.Bề rộng răng ở 1/3 chiều cao răng

37.chiều cao gông R

38 Làm nghiêng rãnh ở R

bn = t1 = 1,7 cm

TÍNH TOÁN MẠCH TỪ

39.Hệ số khe hở không khí

=>  kδ =  1,109 . 1,02 = 1,131

40.Chọn thép 2212

41.Sưc từ động khe hở không khí

Fδ = 1,6.Bδ . kδ.δ.104

=  1,6 .0,76.1,131.0,07.104

=  962,7

42.Mật độ từ thông ở răng Stato

43. Cường độ tư thông ở răng Stato

HZ = 19 ( A / cm )

44. STĐ trên răng  Stato

Fz  = 2h'Z.HZ = 2 . 2,18.19 =  82,84 ( A )

2h'Z  = hZ   -  21,8  ( mm )

45.Mật độ từ thông ở răng  R

Bz =

46.Cường độ từ trường trên rằng R

HZ = 22,2 ( A/ cm )

47.STĐ trên răng  R

FZ  = 2.3,26 .22,2 = 144,7 ( A )

48.Hệ số bão hòa răng

49.Mật độ từ thông  trên gông Stato

50. Cường độ tư trường trên gông S

= 10,6

51.chiều dài mạch từ ở gông Stato

52.STĐ ở gông R

28.10,6 = 296,8  ( A )

53.Mật độ từ thông trên gông R

54.Cường độ từ trường gông  R

2,35 ( A/ cm )

55.Chiều dài mạch từ gông R

56.STĐ trên gông R

2,35 .10,9 = 25,615  ( A )

57. STĐ tổng

= 962,7 + 82,84 + 144,7 + 296,8 + 25,615

=  152,66 ( A )

58.Hệ số bão hòa toàn mạch

59.Dòng điện từ hóa

Dòng từ hóa %

THAM SỐ Ở CHẾ ĐỘ ĐỊNH MỨC

60.Chiều dài phần dầu nối  S

1,3.19,19+ 2 = 27 cm

1,3 (1,55 )

61.Chiều dài trung bình ½  vòng dây của dây quấn S

ltb  =  l1 + ld1  = 18 + 27 = 45  ( cm )

62.Chiều dài dây quấn 1 pha Stato

L1 = 2. ltb.W1 .10-2 = 2.45.56.10-2 = 50,4 ( m )

63.Điện trở tác dụng của dây quấn S

( Ω )

r*1 = r1 . ( Ω )

64.Điện trở tác dụng dây quấn R

( Ω )

65.Điện trở vành nm

( Ω )

Dv = D -( a + 1 ) = 266,5 - ( 38,4 + 1 )

= 227,1 ( mm )

66.Điện trở R

( Ω )

Với

67.Hệ số qui đổi

68 .Điện trở R đã qui đổi

r'2 = γ.r2 = 838,2.4,97.10-5 = 0,042 ( Ω )

r*2   = 0,042.101,75/ 220 = 0,0194  ( ( )

69. Hệ số từ dẫn tản Stato

Với

k'β = 0,875

kβ =  0,906

h1 = hr1 - 0,1d2 - 2.c -c'  = 2,68 - 0,1.1,5 - 2.0,04 - 0,05

= 2,4  ( cm ) = 24 ( mm )

h2 =-(d1 / 2 - 2 . c - c'  ) = -(5 - 2.0,4 - 0,5 ) =  -3,7

70.Hệ số từ dẫn tản tạp S

tra σ = 0,0062

71.Hệ số từ tản phần dầu nối

72. Hệ số từ dẫn tản

1,12 + 1,13 + 1,197 = 3,442

73.Điện kháng dây quấn  S

( Ω )

74.Hệ số từ dẫn tản rãnh R

h1 = 35mm		h42  = c' - d2

b = 75 - ( 0,1 +1 ) .7 - 0,5 = 26,8  ( mm )

Sc  = 263,5

k =1

b42  = 1,5

75.Hệ số từ dẫn tản táp R

76.Hệ số từ dẫn tản phần dầu nối

Víi Δ= 0,329

77.Hệ số từ dẫn tản do rãnh nghiêng

78.Hệ số từ tản Roto

2,32 + 2,30 + 0,76 + 0,693  = 5,2528

79. Điện kháng tản dây quấn Roto

x2 = 7,9.f1 . l2 .∑α2.10-8  = 7,9.50 .18 . 6,073 . 10-8 =  0,0003734  ( Ω )

80.Điện kháng R đã qui đổi

x'2 = γ . x2 = 838,2 . 4,317 . 10-4 = 0,31648

( Ω )

81.Điện kháng hỗ cảm

( Ω )

Tính theo đơn vị tương đối

( Ω )

82.Tính lại kE

TÍNH TỔN HAO

82.Trọng lượng răng Stato

Gz1 = γFe . Z1.bZ1.kZ1.l1.kg.10-3 = 5,51 ( kg )

83.Trọng lượng gông Stato

( kg )

84.Tổn hao trong lõi sắt

85.Tổn hao bề mặt trên răng R

Pbmr = 0,051102  (kW)

86.Tổn hao  đập mạch trên răng R

P = 0,035069 ( kW )

87.Tổn hao tổng thép

0,68576  ( kW )

88.Tổn hao cơ

0,531284 ( kW )

89. Tổn hao không tải

1,217044  ( kW )

# Text boxes

δ

Φδ+

Φr

Φo

1

2

U

3

4

5

B

I

II

III

H

[ H ]

→bỏ qua từ thông tản

δ

m

m

a

b

δ

a

ltb

S

(

i

vì

H

Bh

B

F

B

Bδ

H

H

M

0

α

IW

x

l

d

δ

IW

x

Uμ

x

x

Grò

IW

1

2

3

4

δ

l12

l23

l34

1’

2’

3’

4’

x

Uμδ

Uμ

x

Φn

nắp

Φδ

Φr1

Φr2

Φr3

Φd

Wn.m :vòng ngắn mạch làm cho từ thông và từ áp lệch pha  về từ  →chống rung nam châm điện xoay chiều .

Wn.m

U~

w1

dδ

Φr

-E

U

Uμ

Φxμ

ΦRμ

In.m

IR

δ1

i

δ2

δ2< δ1

i2

i1

0

b

c

d

a

ψ2

t

0

л

2л

F

Fm

F-

t

U~

vòng ngắn mạch

Φδ

Φδ

Φt

Gt

Gr

Xμ

Φr

δ

F

-

~

δmax

Inh

t1

t2

t3

t4

tkđ

tnh

i

δ

Inkđ

δmin

t

R

B

Lạnh

Nóng

0

t

A

T

t

tlv

h12

hr2

h42

b12

b

Dm

h42

d41

d2

d1

hr2

Dm

D

Thanh dẫn   động

Tiếp điểm

Thanh dẫn tĩnh

Lò xo tiếp điểm

lún

Lò xo              tiếp điểm